## Slide 1
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
и основы их обслуживания
Реферат по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов»
Выполнил: Теддер Даниил, группа 3952 Руководитель: Овчинников К.Е.

## Slide 2
Почему охлаждение решает всё
> Тепловой пакет флагманских ЦП и ГП достиг 125–350 Вт и продолжает расти
> До 30 % отказов и нестабильности ПК связаны с деградацией охлаждения: пыль, высохшая термопаста, износ вентиляторов
> Перегрев означает троттлинг, сбои, сокращение ресурса полупроводников
> Обслуживание дешевле ремонта: 1–2 часа работ против замены компонентов
> Цель реферата: проанализировать технологии охлаждения и сформировать регламент обслуживания

## Slide 3
Физика процесса: цепь тепловых сопротивлений
> Три механизма переноса: теплопроводность, конвекция, излучение; лимитирует конвекция
> Перепад температуры = тепловой поток × тепловое сопротивление участка
> Пример: 150 Вт при сумме сопротивлений 0,38 К/Вт дают перегрев 57 °C над воздухом корпуса
> Высохшая термопаста добавляет 0,10 К/Вт и уводит кристалл в троттлинг без замены кулера
> Вывод: слабое звено цепи обесценивает всю конструкцию

## Slide 4
Воздушное охлаждение: рабочая лошадка отрасли
> Тепловые трубки: фазовый перенос тепла, эффективная проводимость в десятки раз выше меди
> Башенные кулеры: до 250 Вт, две секции пластин, 6–8 трубок
> Серверы: коридоры холодного и горячего воздуха, горячее резервирование вентиляторов
> Плюсы: цена, надёжность, простота обслуживания Минусы: габариты, шум, предел мощности

## Slide 5
Жидкостное охлаждение: моноблоки и контуры
> Моноблочная СЖО: герметичный контур, 250–350 Вт, 5+ лет без вмешательства
> Пользовательский контур: водоблоки ЦП и ГП, 600 Вт и более, насос и резервуар
> Жидкость переносит тепло циркуляцией, а не теплопроводностью: вода 0,6 Вт/м·К против 401 у меди
> Плата за эффективность: цена, сложность, контроль герметичности и состояния жидкости

## Slide 6
Термоэлектричество, фаза, иммерсия
> Модуль Пельтье: температура ниже окружающей среды, но низкий КПД и риск конденсата
> Компрессорные схемы: экстремальный разгон, защита от конденсата, нишевое применение
> Иммерсионные ванны: платы в диэлектрике, PUE около 1,09 против 1,4–1,6 у воздушных залов
> Пассивное охлаждение: 30–60 Вт без единого вентилятора, абсолютная тишина

## Slide 7
Сравнение технологий
Технология | Мощность | Шум | Обслуживание
Воздушное башенное | до 250 Вт | средний | низкая сложность
Моноблочная СЖО | 250–350 Вт | низкий | низкая сложность
Пользовательский контур | 600 Вт и более | низкий | высокая сложность
Термоэлектрическое | до 150 Вт | высокий | средняя сложность
Иммерсионное | без предела узла | минимальный | средняя сложность
Пассивное | 30–60 Вт | нет | минимальная
> Универсального решения нет: выбор диктуют мощность, бюджет, шум и надёжность

## Slide 8
Почему охлаждение деградирует
> Пыль: войлок на фильтрах и радиаторе режет приток и теплоотдачу
> Термопаста: за 2–4 года сохнет и трескается, сопротивление контакта растёт
> Подшипники и насосы: износ смазки, шум, падение производительности
> Химия контуров: окислы и биологические отложения засоряют микроканалы
> Признаки: рост температур и оборотов, новый шум, видимые отложения

## Slide 9
Нормы температур и средства контроля
Компонент | Покой | Нагрузка | Порог
ЦП | 30–50 °C | 70–90 °C | 95–100 °C
ГП | 30–45 °C | 65–85 °C | 85–95 °C
SSD | 30–45 °C | 50–70 °C | 80 °C
> HWiNFO64 и AIDA64: журналирование датчиков до и после работ
> Prime95, OCCT, FurMark: идентичная нагрузка для честного сравнения
> Кривые вентиляторов в прошивке: 30 % до 50 °C, максимум к 85 °C

## Slide 10
Регламент обслуживания: восемь этапов
> 1 Фиксация исходных температур и стресс-тест
> 2 Обесточивание и разборка, антистатика
> 3 Диагностика узлов и подшипников
> 4 Очистка от пыли, промывка фильтров
> 5 Замена термоинтерфейсов и прокладок
> 6 Обслуживание вентиляторов и контуров СЖО
> 7 Сборка и настройка кривых вращения
> 8 Контрольный прогон и карточка устройства

## Slide 11
Эффект обслуживания: пример на типовом ПК
Показатель | До | После
ЦП под нагрузкой | 91 °C | 72 °C
ГП под нагрузкой | 84 °C | 71 °C
Шум под нагрузкой | 41 дБА | 33 дБА
Троттлинг | фиксировался | устранён
> Три года без обслуживания в доме с животными: процессор у порога и троттлинг
> Стандартный регламент вернул 19 °C запаса и тишину без замены кулера

## Slide 12
Периодичность и типовые ошибки
Условия | Чистка | Термопаста
Офис, дом без животных | 12 месяцев | 2–3 года
Животные, ремонт рядом | 6 месяцев | 1–2 года
Игры и рендеринг | 4–6 месяцев | 8–12 месяцев
> Ошибка: продувка вентилятора без фиксации крыльчатки
> Ошибка: избыток пасты и затяжка крепежа по одному винту
> Ошибка: сборка без контрольного прогона с журналированием

## Slide 13
Безопасность работ
> Электробезопасность: обесточивание, разряд ёмкостей, блок питания не вскрывать, приказ Минтруда 903н
> Антистатика: браслет и коврик, выравнивание потенциалов перед касанием плат
> Химия и воздух: очки, перчатки, проветривание, сжатый воздух короткими импульсами
> СЖО: слив и заправка только на обесточенной системе, сутки контроля герметичности
> Пожарная безопасность: углекислотный огнетушитель, вода под напряжением запрещена, телефон 101

## Slide 14
ВЫВОДЫ
Проанализированы семь технологий охлаждения от воздушных до иммерсионных
Эффективность системы равна её слабому звену, поэтому обслуживание важнее цены кулера
Сформирован восьмиэтапный регламент с контролируемыми критериями результата
Регламент подтверждён примером: минус 19 °C и устранение троттлинга
Спасибо за внимание!